宿州市水利局水旱灾害防御应急响应

工作规程

1、总则

为进一步规范水旱灾害防御应急响应工作程序和应急响应行动，提高应急处置工作效率和水平，保证水旱灾害防御工作有力有序有效进行，特制定本规程。

当发生或预计发生水旱灾害事件时，宿州市水利局根据本规程规定启动相应级别的应急响应，局有关科室、单位和下级水行政主管部门根据工作职责及本规程开展监测预报预警、水工程调度及抢险技术支撑等水旱灾害防御相关工作。

2、编制依据

根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《中华人民共和国水文条例》《国家突发公共事件总体应急预案》《安徽省实施<中华人民共和国防洪法>办法》《安徽省抗旱条例》《安徽省水利厅水旱灾害防御应急响应工作规程（试行）》《宿州市防汛抗旱应急预案》等法律法规和文件，制定本规程。

3、应急响应

根据水旱灾害发生的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，宿州市水利局水旱灾害防御应急响应从低到高分为四级:Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级。

3.1 Ⅳ级响应

3.1.1 启动条件

当发生或预计发生符合下列条件之一的事件时，宿州市水利局启动Ⅳ级应急响应。

（1）全市范围内发生一般洪水，或新汴河、奎濉河等主要河道的一条主要支流全线超过警戒水位；

（2）新汴河、奎濉河干流堤防出现较大险情，或主要支流堤防发生重大险情；

（3）唐河、沱河、浍河干流大部分河段超过警戒水位，或堤防发生重大险情；

（4）中型水库出现较大险情，或小型水库发生重大险情；

（5）发生面积大于50万亩的洪涝灾害；

（6）市建成区，或2个以上县区范围内发生轻度干旱，且预报未来一周无有效降雨；

（7）台风可能或已经对我市产生影响；

（8）其他需要启动Ⅳ级响应的情况。

3.1.2 响应行动

（1）市水利局负责同志或视情委托市水旱灾害防御中心负责同志主持会商会，对水旱灾害防御工作作出部署，市水利局相关单位派员参加会商。县（区）级水行政主管部门负责同志根据需要可以视频方式参加会商。市水旱灾害防御中心负责起草会商意见。

（2）市水利局及时向相关县（区）级水行政主管部门及市水利局直属单位等发出通知，要求做好相应的汛情旱情预测预报预警、水工程调度、水库及堤防巡查和抢险技术支撑等工作。

（3）市水利局将启动应急响应及水旱灾害防御情况及时上报市政府和市防指。

（4）根据需要，适时派出工作组或专家组赴一线协助指导地方开展水旱灾害防御工作。

（5）市水利局统一审核和发布水情、旱情以及水旱灾害防御工作动态。

（6）根据汛情、险情等，提请市应急局做好抗洪抢险及险情处置等工作。

（7）市水利局有关单位各负其责做好应对工作。

市水旱灾害防御中心会同相关县（区）级水行政主管部门、局直有关水管单位按照调度权限做好水工程调度。重要的水情旱情及水旱灾害防御工作等情况及时汇总报告局主要负责同志、分管负责同志。

市水旱灾害防御中心协调宿州水文水资源局，强化雨水情监视预报预警，根据天气预报分析，结合雨水情发展情势，每日至少提供1次重要河段或地区水情预报；每日至少报送1次雨水情信息，情况紧急时需加密报送。及时开展墒情测报和旱情分析评价。

局办公室负责做好水旱灾害宣传组织协调工作，适时引导各类媒体报道汛情旱情和工作部署及成效，回应社会关切；做好车辆安排等后勤保障工作。

局运行管理与水土保持科负责指导全市水库、水闸、堤防工程运行管理工作。

局储运站负责防汛抗旱物资的调运、发放等工作。

市淮水北调管理中心负责指导灌排工程运行管理工作。

市重点水利工程建设管理中心、市河道管理中心、市水利水电建筑勘测设计院等单位做好抢险技术支撑准备。

市水利局其他有关单位各负其责做好相关应急处置等工作。

- 相关县（区）水行政主管部门根据相关规定，及时启动相应应急响应，做好有关工作。县（区）水行政主管部门加强预测预报、应急值守和会商。统筹本级水行政主管部门各单位力量，落实各自责任，做好水利工程调度、应急抢险支撑、检查督导等工作。及时向下级单位发出通知部署和组织开展水旱灾害防御工作，派出专家组和工作组，了解掌握情况，加强工程巡查，做好险情处置技术支撑。滚动发布预警信息，向社会和相关责任人发布洪水避险预警提示。

重大突发性汛情、旱情、险情和重大工作部署等须在第一时间向上一级水行政主管部门报告，同时提请同级应急部门做好抗洪抢险及险情处置。相关县（区）水行政主管部门、局直有关单位每天向市水利局报送值班信息和工作开展情况。

3.2 Ⅲ级响应

3.2.1 启动条件

当发生或预计发生符合下列条件之一的事件时，市水利局启动Ⅲ级应急响应。

（1）全市范围内发生较大洪水，或新汴河、奎濉河等干流发生两个以上主要控制站超过警戒水位的洪水；

（2）新汴河、奎濉河等干流堤防出现重大险情，或主要支流堤防发生决口；

（3）唐河、沱河、浍河干流大部分河段超过保证水位；

（4）沱河王桥闸以下干流或唐河、浍河干流堤防发生决口；

（5）中型水库、大型水闸出现重大险情，或小Ⅱ型水库发生垮坝；

（6）发生面积大于80万亩的洪涝灾害；

（7）市建成区，或2个以上县区范围内发生中度干旱，且预报未来一周无有效降雨；

（8）台风可能或已经对我市产生较重影响；

（9）其他需要启动Ⅲ级响应的情况。

3.2.2 响应行动

（1）市水利局负责同志主持会商会，对水旱灾害防御工作作出部署，市水利局相关单位派员参加会商。有关县（区）级水行政主管部门负责同志根据需要可以视频方式参加会商。市水旱灾害防御中心负责起草会商意见。

（2）市水利局及时向相关县（区）级水行政主管部门及市水利局直属单位等发出通知，要求做好相应的汛情旱情预测预报预警、水工程调度、水库及堤防巡查和抢险技术支撑等工作。

（3）市水利局将启动应急响应及水旱灾害防御情况及时上报市政府和市防指。

（4）根据需要，在8小时内派出工作组或专家组赴一线协助指导地方开展水旱灾害防御工作。

（5）市水利局统一审核和发布水情、旱情及水旱灾害防御工作动态。

（6）根据汛情、险情及地方需求等，提请市应急局做好抗洪抢险及险情处置等工作。

（7）市水利局有关单位进入应急状态，各负其责做好应对工作。

市水旱灾害防御中心会同相关县（区）级水行政主管部门、局直有关水管单位按照调度权限做好水工程调度。重要的水情旱情及水旱灾害防御工作等情况及时汇总报告局主要负责同志、分管负责同志。

市水旱灾害防御中心协调宿州水文水资源局，强化雨水情监视预报预警，根据天气预报分析，结合雨水情发展情势，每日至少提供2次重要河段或地区水情预报；每日至少报送2次雨水情信息，情况紧急时需加密报送。及时开展墒情测报和旱情分析评价。

局办公室负责做好水旱灾害宣传组织协调工作，适时引导各类媒体报道汛情旱情和工作部署及成效，回应社会关切；做好车辆安排等后勤保障工作。

局运行管理与水土保持科负责指导全市水库、水闸、堤防工程运行管理工作。

局储运站负责防汛抗旱物资的调运、发放等工作。

市淮水北调管理中心负责指导灌排工程运行管理工作。

市重点水利工程建设管理中心、市河道管理中心、市水利水电建筑勘测设计院等单位做好抢险技术支撑准备。

市水利局其他有关单位进入应急值守状态，实行24小时值班制度，各负其责做好相关应急处置等工作。

（8）相关县（区）水行政主管部门根据相关规定，及时启动相应应急响应，做好有关工作。县（区）水行政主管部门加强预测预报、应急值守和会商。统筹本级水行政主管部门各单位力量，落实各自责任，做好水利工程调度、应急抢险支撑、检查督导等工作。及时向下级单位发出通知部署和组织开展水旱灾害防御工作，派出专家组和工作组，了解掌握情况，加强工程巡查，做好险情处置技术支撑。滚动发布预警信息，向社会和相关责任人发布洪水避险预警提示。

重大突发性汛情、旱情、险情和重大工作部署等须在第一时间向上一级水行政主管部门报告，同时提请同级应急部门做好抗洪抢险及险情处置。相关县（区）水行政主管部门、局直有关单位每天向市水利局报送值班信息和工作开展情况。

3.3 Ⅱ级响应

3.3.1 启动条件

当发生或预计发生符合下列条件之一的事件时，市水利局启动Ⅱ级应急响应。

（1）全市范围内发生大洪水，或新汴河干流、奎濉河等干流大部分河段发生超过警戒水位的洪水；

（2）新汴河宿州闸以下干流、奎濉河干流、沱河宿东闸至王桥闸干流堤防发生决口；

（3）小Ⅰ型水库发生垮坝；

（4）发生面积大于120万亩的洪涝灾害；

（5）市建成区，或3个以上县区范围内发生严重干旱，且预报未来一周无透墒雨；

（6）台风可能或已经对我市产生严重影响；

（7）其他需要启动Ⅱ级响应的情况。

3.3.2 响应行动

（1）市水利局主要负责同志或委托其他负责同志主持会商会，对水旱灾害防御工作作出部署，市水利局相关单位负责同志参加会商。县（区）级水行政主管部门负责同志根据需要可以视频方式参加会商。

（2）市水利局及时向相关县（区）级水行政主管部门及局直属单位等发出通知，要求做好相应的汛情旱情预测预报预警、水工程调度、水库及堤防巡查和抢险技术支撑等工作。

（3）市水利局将启动应急响应及水旱灾害防御情况及时上报市政府和市防指。

（4）根据需要，在6小时内派出市水利局水旱灾害防御专家组赴一线加强技术指导；市水利局负责同志带队的工作组出发赴一线指导水旱灾害防御工作。

（5）市水利局统一审核和发布水情、旱情及水旱灾害防御工作动态。

（6）根据汛情、险情及地方需求等，提请市应急局做好抗洪抢险及险情处置等工作。

（7）市水利局有关单位进入应急状态，各负其责做好应对工作。

市水旱灾害防御中心会同相关县（区）级水行政主管部门、局直有关水管单位按照调度权限做好水工程调度。重要的水情旱情及水旱灾害防御工作等情况及时汇总报告局主要负责同志、分管负责同志。

市水旱灾害防御中心协调宿州水文水资源局，强化雨水情监视预报预警，根据天气预报分析，结合雨水情发展情势，每日至少提供2次重要河段或地区水情预报；每日至少报送3次雨水情信息，情况紧急时需加密报送。及时开展墒情测报和旱情分析评价。

局办公室负责做好水旱灾害宣传组织协调工作，适时引导各类媒体报道汛情旱情和工作部署及成效，回应社会关切；做好车辆安排等后勤保障工作。

局运行管理与水土保持科负责指导全市水库、水闸、堤防工程运行管理工作。

局储运站负责防汛抗旱物资的调运、发放等工作。

市淮水北调管理中心负责指导灌排工程运行管理工作。

市重点水利工程建设管理中心、市河道管理中心、市水利水电建筑勘测设计院等单位做好抢险技术支撑准备。

市水利局其他有关单位进入应急值守状态，实行24小时值班制度，各负其责做好相关应急处置等工作。

（8）相关县（区）水行政主管部门根据相关规定，及时启动相应应急响应，做好有关工作。县（区）水行政主管部门加强预测预报、应急值守和会商。统筹本级水行政主管部门各单位力量，落实各自责任，做好水利工程调度、应急抢险支撑、检查督导等工作。及时向下级单位发出通知部署和组织开展水旱灾害防御工作，派出专家组和工作组，了解掌握情况，加强工程巡查，做好险情处置技术支撑。滚动发布预警信息，向社会和相关责任人发布洪水避险预警提示。

重大突发性汛情、旱情、险情和重大工作部署等须在第一时间向上一级水行政主管部门报告，同时提请同级应急部门做好抗洪抢险及险情处置。相关县（区）水行政主管部门、局直有关单位每天向市水利局报送值班信息和工作开展情况。

3.4 Ⅰ级响应

3.4.1 启动条件

当发生或预计发生符合下列条件之一的事件时，市水利局启动I级应急响应。

（1）全市范围内发生特大洪水，或新汴河、奎濉河干流发生两个以上主要控制站超过保证水位的洪水；

（2）新汴河宿州闸以上干流堤防、沱河宿东闸以上干流堤防、老汪湖堤防发生决口；

（3）中型水库发生垮坝；

（4）发生面积大于150万亩的洪涝灾害；

（5）市建成区，或3个以上县区范围内发生特大干旱，且预报未来一周无透墒雨；

（6）其他需要启动Ⅰ级响应的情况。

3.4.2 响应行动

（1）市水利局主要负责同志主持会商会，市水利局相关单位主要负责同志参加，根据需要，相关县（区）级水行政主管部门负责同志可以视频方式参加会商。

（2）市水利局及时向相关县（区）级水行政主管部门及局直属单位等发出通知，要求做好相应的汛情旱情预测预报预警、水工程调度、水库及堤防巡查和抢险技术支撑等工作。

（3）市水利局将启动应急响应及水旱灾害防御情况及时上报市政府和市防指。

（4）根据需要，在4小时内派出市水利局水旱灾害防御专家组赴一线加强技术指导；市水利局负责同志带队的工作组出发赴一线指导水旱灾害防御工作。

（5）市水利局统一审核和发布水情、旱情及水旱灾害防御工作动态。

（6）根据汛情、险情及地方需求等，提请市应急局做好抗洪抢险及险情处置等工作。

（7）市水利局有关单位进入应急状态，各负其责做好应对工作。

市水旱灾害防御中心会同相关县（区）级水行政主管部门、局直有关水管单位按照调度权限做好水工程调度。重要的水情旱情及水旱灾害防御工作等情况及时汇总报告局主要负责同志、分管负责同志。

市水旱灾害防御中心协调宿州水文水资源局，强化雨水情监视预报预警，根据天气预报分析，结合雨水情发展情势，每日至少提供3次重要河段或地区水情预报；每日至少报送4次雨水情信息，情况紧急时需加密报送。及时开展墒情测报和旱情分析评价。

局办公室负责做好水旱灾害宣传组织协调工作，适时引导各类媒体报道汛情旱情和工作部署及成效，回应社会关切；做好车辆安排等后勤保障工作。

局运行管理与水土保持科负责指导全市水库、水闸、堤防工程运行管理工作。

局储运站负责防汛抗旱物资的调运、发放等工作。

市淮水北调管理中心负责指导灌排工程运行管理工作。

市重点水利工程建设管理中心、市河道管理中心、市水利水电建筑勘测设计院等单位做好抢险技术支撑准备。

市水利局其他有关单位进入应急值守状态，实行24小时值班制度，各负其责做好相关应急处置等工作。

（8）相关县（区）水行政主管部门根据相关规定，及时启动相应应急响应，做好有关工作。县（区）水行政主管部门加强预测预报、应急值守和会商。统筹本级水行政主管部门各单位力量，落实各自责任，做好水利工程调度、应急抢险支撑、检查督导等工作。及时向下级单位发出通知部署和组织开展水旱灾害防御工作，派出专家组和工作组，了解掌握情况，加强工程巡查，做好险情处置技术支撑。滚动发布预警信息，向社会和相关责任人发布洪水避险预警提示。

重大突发性汛情、旱情、险情和重大工作部署等须在第一时间向上一级水行政主管部门报告，同时提请同级应急部门做好抗洪抢险及险情处置。相关县（区）水行政主管部门、局直有关单位每天不少于2次向市水利局报送值班信息和工作开展情况。

4、响应启动、降级和终止

应急响应的启动、降级和终止由市水旱灾害防御中心根据水雨情、汛情、险情和旱情发展变化情况提出，经分管局长审核，局长批准后，由市水利局发布，发布范围为局直有关单位、下一级水行政主管部门。

当河道水位落至警戒水位以下、区域性暴雨或台风影响基本结束、重大险情得到有效控制，旱情已解除或有效缓解，并预报无较大汛情、旱情时，由市水利局按程序决定并宣布响应终止。

5、附则

1、一般洪水：洪峰流量或洪量的重现期5~10年一遇的洪水。

2、较大洪水：洪峰流量或洪量的重现期10~20年一遇的洪水。

3、大洪水：洪峰流量或洪量的重现期20~50年一遇的洪水。

4、特大洪水：洪峰流量或洪量的重现期大于50年一遇的洪水。

5、轻度干旱：受旱地区作物受旱面积占播种面积的30%以下；以及因旱造成临时性饮水困难人口占所在地区人口比例在20%以下。

6、中度干旱：受旱地区作物受旱面积占播种面积的30%~50%；以及因旱造成临时性饮水困难人口占所在地区人口比例达20%~40%。

7、严重干旱：受旱地区作物受旱面积占播种面积的50%~80%；以及因旱造成临时性饮水困难人口占所在地区人口比例达40%~60%。

8、特大干旱：受旱地区作物受旱面积占播种面积的80%以上；以及因旱造成临时性饮水困难人口占所在地区人口比例高于60%。

9、城市轻度干旱：因旱城市实际日供水量为正常日供水量的90%~95%，出现缺水现象，居民生活、生产用水受到一定程度影响。

10、城市中度干旱：因旱城市实际日供水量为正常日供水量的80%~90%，出现明显的缺水现象，居民生活、生产用水受到较大影响。

11、城市严重干旱：因旱城市实际日供水量为正常日供水量的70%~80%，出现严重缺水现象，居民生活、生产用水受到严重影响。

12、城市特大干旱：因旱城市实际日供水量为正常日供水量的70%以下，出现极为严重的缺水局面，居民生活、生产用水受到极大影响。

13、本规程有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

14、县（区）级水行政主管部门可参照本规程制订本辖区内的水旱灾害防御应急响应工作规程。

15、本规程由市水旱灾害防御中心负责解释，自印发之日起实施。